## Slide 1
LoRa un MeshCore
Ziņas bez interneta — praktisks ievads
Iesācējiem • ~60 min
Interesants fakts: kāpēc 1% noteikums nozīmē, ka šeit nav WhatsApp ātruma 🙂
Notes: Mērķis: parādīt, kāpēc LoRa + mesh protokoli ir labs “rezerves sakaru” variants, un ar ko MeshCore atšķiras. Ievads: pajautā auditorijai — kad pēdējo reizi pazuda zona/“internets”? (pārgājiens, vētra, festivāls). [Avoti] - https://m.media-amazon.com/images/I/71X8bANsc6L._AC_.jpg (ierīces foto, izmantots kā ilustrācija)

## Slide 2
Kad pazūd tīkls?
Situācijas, kur “plāns B” kļūst par “plānu A”
Pārgājiens / medības
Nav zonas vai tā ir “plankumaina”.
Festivāls / masu pasākums
Tīkls pārslogots — zvani/ziņas kavējas.
Vētra / avārijas
Elektrība + bāzes stacijas var izkrist.
Attāli lauki
Tālāk no torņiem = mazāk iespēju.
Notes: Šis ir “kāpēc vispār” slaids. Uzsver: LoRa/mesh nav “internets”, bet ir stabils variants īsām ziņām, kad viss pārējais klibo. Interesants fakts: bieži vien krīt nevis tehnoloģija, bet kapacitāte (festivālos) — un tad īsziņas pa radio var būt vienīgais, kas strādā.

## Slide 3
Kas ir LoRa?
LoRa = Long Range radio modulācija
Ideja: sūtīt mazu datu apjomu ļoti tālu ar ļoti mazu enerģiju.
Trīs atslēgvārdi
Liels attālums (km, nevis metri)
Zems patēriņš (dienas / nedēļas no akumulatora)
Mazs ātrums (īsi teksti, sensori, GPS koordinātes)
Notes: LoRa nav “platforma”, bet radio modulācija (fiziskais slānis). Tāpēc virs LoRa var uzbūvēt dažādas sistēmas: LoRaWAN (vārti + serveris) vai mesh (mezgli pārsūta ziņas savā starpā). [Avoti] - https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa (pamatjēdzieni par LoRa PHY)

## Slide 4
Ko LoRa NAV paredzēta darīt
LoRa nav “bezmaksas internets”
NĒ
Tipiskie “nē”
Nav video/balss straumēšanai
Nav lielu failu sūtīšanai
Nav paredzēta “čatam bez pauzes”
Jūtīga pret ļaunu pārpludināšanu (spamu) — etiķete ir svarīga
Interesants fakts: Wi‑Fi HaLow (802.11ah) ir “Wi‑Fi sub‑1 GHz” ar km distanci
Notes: Svarīgi nolikt gaidas pareizi: LoRa ir kā ļoti izturīga “īso ziņu” līnija. Ja cilvēks sagaida bildes un balss ziņas — vilšanās garantēta.

## Slide 5
“Čirp” triks: kāpēc LoRa ir izturīga
LoRa izmanto Chirp Spread Spectrum (CSS)
Vienkārši sakot: signāls “izslīd” cauri frekvencei kā putna čivināšana — un to vieglāk atpazīt trokšņos.
Kompromiss
Lēnāk → tālāk un uzticamāk
Ātrāk → tuvāk un ar mazāku “rezervi”
Tāpēc viens un tas pats ziņojums var aizņemt ļoti atšķirīgu “laiku ēterā”
Interesants fakts
Čirps = frekvence “slīd” no zemākas uz augstāku (vai otrādi).
Frekvence ↑ • Laiks →
Notes: Šis ir “kāpēc tālu?” slaids. Viegla analoģija: ja troksnī mēģini saklausīt vienu toņu pīkstienu — grūti. Ja dzirdi raksturīgu “čivināšanas” rakstu, to atpazīt vieglāk. [Avoti] - https://www.frugalprototype.com/wp-content/uploads/2016/08/an1200.22.pdf (Semtech AN1200.22, CSS pamati) - https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa (spreading factor un laiks ēterā ideja)

## Slide 6
Cik tālu tas strādā?
Praksē: kilometri. Rekordos: simti kilometru.
Tipiski apstākļi (specs/realitāte, atkarīgs no reljefa)
Pilsētā ~5 km
Laukos ~15 km+
Interesants fakts: LoRaWAN paketes rekords ar 25 mW
832 km
⚠️ Rekordi parasti ir ar augstuma priekšrocību (balons/kalni) un “ideālu” redzamību.
Kāpēc balons dod “superattālumu”?
Mazāk šķēršļu
Mazāk traucējumu
Tieša redzamība (line‑of‑sight)
Notes: Šeit ir svarīgi atšķirt “mārketingu/rekordus” no ikdienas. Tipiskās distances literatūrā bieži min ap 5 km pilsētā un ~15 km laukos, bet tas var būt gan mazāk, gan vairāk. [Avoti] - https://www.mdpi.com/2079-9292/12/13/2952 (min 5 km urbānā un 15 km lauku vide kā “spec” piemērs) - https://www.thethingsnetwork.org/article/lorawan-world-record-broken-twice-in-single-experiment-1 (832 km LoRaWAN rekords)

## Slide 7
Kas ir “mesh” tīkls?
Tīkls bez viena “torņa”
Katrs mezgls var palīdzēt nogādāt ziņu tālāk.
Kā tas izskatās
Ziņa var “lēkt” cauri vairākiem mezgliem
Ja viens mezgls pazūd, var atrasties cits maršruts
Tīkls aug, pievienojoties cilvēkiem / repetitoriem
Mezgli + pārsūtīšana
Ziņa: pārlēkā pa mezgliem
Notes: Uz šī slaida parādi “intuīciju”: mesh ir kā cilvēku ķēde, kas pārnodod lapiņu tālāk. Svarīgi: dažādos protokolos atšķiras, KURI mezgli pārsūta (piem., MeshCore bieži izmanto atsevišķus repetitorus).

## Slide 8
Meshtastic vs MeshCore (īss salīdzinājums)
Abas sistēmas izmanto LoRa, bet pieeja atšķiras.
Meshtastic
MeshCore
• Plaša kopiena, viegla iesācējiem
• Daudzi mezgli var pārsūtīt
• Hop limits parasti mazāks (noklus. 3)
• Mērķē uz “klusu”, efektīvu maršrutēšanu
• “Companion” nepārsūta; pārsūta repetitori
• Hop limits līdz 64
• Vairāk telemetrijas/“čatošana” (atkarīgs no iestat.)
• Telemetriju sūta reti; var “pull” pēc pieprasījuma
• “Store & Forward” (dažām ierīcēm)
• “Room server” (BBS tipa ziņojumu dēlis)
Praktiski: aparatūra bieži ir tā pati — atšķiras programmatūra un tīkla “kultūra”.
Notes: Neuzstādi “karu” starp projektiem. Mērķis: saprast, ka tās ir dažādas optimizācijas. Galvenais, ko auditorijai atcerēties: - Meshtastic: vieglāk iesākt, biežāk “ad‑hoc”. - MeshCore: vairāk orientēts uz infrastruktūru (repetitori) un efektivitāti. [Avoti] - https://www.austinmesh.org/learn/meshcore-vs-meshtastic/ (hop limits; “companion” nepārsūta; telemetrijas pieeja) - https://openelab.io/blogs/getting-started/meshtastic-or-meshcore-it-depends-on-your-use-case (room server vs store-and-forward pieminējums) - https://seeklogo.com/images/M/meshtastic-logo-396D2B3B6F-seeklogo.com.png (Meshtastic logo)

## Slide 9
Kas ir MeshCore?
MeshCore = droša teksta ziņapmaiņa pa LoRa ar maršrutēšanu
Oficiāli: daudzplatformu sistēma īsām, šifrētām ziņām, izmantojot LoRa aparatūru.
Lomas tīklā
Kompanjona radio (pie telefona ar Bluetooth)
Repetitors (“repeater” — pārsūta paketes tālāk)
“Room server” (ziņojumu dēlis / “istaba”)
Kompanjona lietotne
Notes: Šeit “fokusējam kameru” uz MeshCore. Vienkāršs stāsts: - Telefons runā ar radio pa Bluetooth. - Radio runā ar citiem radio pa LoRa. - Repetitori var izplest tīklu tālāk. [Avoti] - https://meshcore.co.uk/ (MeshCore definīcija un pielietojumi) - https://github.com/meshcore-dev/MeshCore (MeshCore kā C++ maršrutēšanas bibliotēka) - https://meshcore.nz/ (lietotnes ekrānattēls)

## Slide 10
Kā darbojas MeshCore (vienkāršota shēma)
Telefons ⇄ Bluetooth ⇄ Companion ⇄ LoRa ⇄ Repeater(s) ⇄ LoRa ⇄ Companion ⇄ Telefons
Telefons
Telefons
Companion
Companion
Repeater
Room server (“ziņojumu dēlis”)
Svarīgi: MeshCore “companion” ierīces parasti nepārsūta ziņas — pārsūta repetitori.
Notes: Ar šo slaidu parādi būtisko MeshCore arhitektūras ideju: atšķirt “lietotāju ierīces” (companion) no “infrastruktūras” (repeaters/room server). Tas ir iemesls, kāpēc MeshCore var būt “klusāks” ēterā — mazāk nejaušas retranslācijas. [Avoti] - https://www.austinmesh.org/learn/meshcore-vs-meshtastic/ (companion nepārsūta; hop limits līdz 64) - https://openelab.io/blogs/getting-started/meshtastic-or-meshcore-it-depends-on-your-use-case (room server funkcija)

## Slide 11
Interesants fakts: “1% no stundas = 36 sekundes”
Eiropas 868 MHz joslā bieži ir duty‑cycle ierobežojumi.
Tas nozīmē: tu VARI sūtīt, bet tev jābūt “kultūrai” — īsi, reti, saprātīgi.
Vizualizācija vienai ierīcei (1 stunda)
Chart: 
| Ēterā (36 s) | Klusums (3564 s)
Ēterā (TX) | 36 | 3564
Tipiski ETSI apakšjoslu piemēri (EU868)
• 868.0–868.6 MHz: 1% duty cycle (≈36 s/h)
• 869.4–869.65 MHz: 10% duty cycle (≈6 min/h)
• Maks. jauda un noteikumi atkarīgi no apakšjoslas
Praktiskais secinājums
Ja gribi “čatot”, labāk izbūvē repetitoru un lieto īsas ziņas. Citādi tu aizņem ēteru gan sev, gan citiem.
Notes: Šis ir slaids, kur auditorijai “iekrīt acīs” ierobežojuma mērogs. Piezīme: 1% = 36 sekundes “laiks ēterā” stundā (vienā apakšjoslā). Tas nav “sūtīšanas reižu skaits”, bet kopējais laiks, ko radio ir ēterā. [Avoti] - https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-limitations-of-rf-use/ (EU apakšjoslas un duty-cycle piemēri) - https://www.actility.com/lorawan-eu863-870-mhz-band/ (EU863-870 apakšjoslas tabula) - https://en.minewsemi.com/blog/understanding-lora-frequency-bands (1% = 36 s/h skaidrojums)

## Slide 12
Ko vajag praksē (minimums)
Lai sāktu: 2 radioierīces + 2 telefoni (vai 1 telefons + 2 radioierīces)
Komponentes
LoRa ierīce ar Bluetooth (companion)
Viedtālrunis ar MeshCore lietotni
Antena (bieži dod lielāko pārsteiguma efektu)
Powerbank / barošana (īpaši repetitoram)
Piemērs: neliela LoRa plāksne
(ar ekrānu + BLE)
Notes: Šeit vari parādīt reālu ierīci, ja ir līdzi. Interesants fakts: bieži vien antena un novietojums dod vairāk nekā “jaudīgāka plate”. [Avoti] - https://m.media-amazon.com/images/I/71X8bANsc6L._AC_.jpg (ierīces foto, ilustrācijai)

## Slide 13
Kur tas ir noderīgi?
LoRa mesh ir lielisks, ja vajag īsas ziņas + neatkarību.
Ārkārtas sakari
Rezerves kanāls, kad operatori ir noslogoti vai nav elektrības.
Āra aktivitātes
Pārgājiens, laivošana, slēpošana — koordinācija un drošība.
Pasākumi
Festivāli, sacensības, brīvprātīgo komandas.
Kopienas tīkls
Pilsētas/novada repetitori kā publiska infrastruktūra.
IoT/sensori
Vienkārša telemetrija, ja vajag “kaut ko” bez interneta.
Drošības darbi
Objektu apsardze, pagaidu sakari (likumīgi un atbildīgi).
Notes: Šeit vari “piesaistīt” auditoriju: izvēlies 2–3 piemērus, kas konkrētajai grupai ir aktuāli. [Avoti] - https://meshcore.co.uk/ (MeshCore lietojuma scenāriju piemēri)

## Slide 14
Drošība un privātums
Šifrēšana palīdz, bet “maģiskas anonimitātes” nav.
Ko parasti vari sagaidīt
Ziņu saturs var būt šifrēts (atkarīgs no iestatījumiem)
Publiski un privāti kanāli (atkarīgs no lietošanas modeļa)
Metadati (kad/kas sūta) teorētiski var būt novērojami
Drošība = konfigurācija + disciplīna (PIN, atslēgas, ierīces piekļuve)
Ātra pārbaude
• Vai izmantots PIN?
• Vai “region” iestatīts pareizi?
• Vai kanāls ir privāts?
• Vai repetitors ir fiziski drošs?
Atceries
Šis ir radiosakars. Rīkojies tā, it kā kāds varētu klausīties “ēteru”.
Notes: Neesi pārlieku tehnisks. Uzsver principu: šifrēšana ir liels pluss, bet radio vidē vienmēr pastāv novērošanas iespējas. [Avoti] - https://meshcore.co.uk/ (uzsver “secure text based communications”) - https://apps.apple.com/it/app/meshcore/id6742354151 (app apraksts: “simple, secure, off-grid”)

## Slide 15
Ētera etiķete (ļoti svarīgi)
LoRa “ēters” ir kopīgs resurss
Ja kāds sūta par daudz, cieš visi — arī pats sūtītājs.
Labā prakse
Sūti īsas ziņas (1–2 teikumi)
Nesūti spamu / automātiskus statusus bieži
Ja vajag plašāku pārklājumu — uzstādi repetitoru, nevis pārpludini tīklu ar ziņām
Ievēro reģiona noteikumus (frekvence, jauda, duty cycle)
Pārbaudi antenu, novietojumu un barošanu — tas dod vairāk nekā “sūtīt vēlreiz”
Interesants fakts — īkšķa likums
Ja tu jūti vēlmi sūtīt
10 ziņas minūtē —
LoRa nav īstais rīks 🙂
Risinājums:
konspektē,
izmanto “room server”,
uzstādi repetitoru.
Notes: Šo slaidu vari pasniegt ar humoru, bet doma ir nopietna. Ja auditorijā ir radioamatieri — ieminies, ka “ētera kultūra” ir sena tēma.

## Slide 16
Kā sākt 10 minūtēs
Ātrā recepte (demonstrācijai vai mājas uzdevumam)
1
Izvēlies ierīci, kas atbalsta MeshCore Companion (ar Bluetooth)
2
Uzliec programmaparatūru (MeshCore Web Flasher vai cits rīks)
3
Instalē MeshCore lietotni telefonā un sapāro ar ierīci
4
Iestati reģionu/frekvenci un kanālu
5
Testē: 2 ierīces 50–200 m attālumā (telpās) vai 1–2 km ārā
6
Tad domā par repetitoru (augstāk = labāk)
Padomi
• Sāc ar noklusējumiem
• Pārbaudi antenu
• Novieto augstāk
• Sūti īsi
• Pieraksti iestatījumus
Interesants fakts
MeshCore Web Flasher norāda: Bluetooth programmaparatūras variants ir “Companion Radio”, un noklusētais PIN bieži ir 123456.
Notes: Ja plāno demonstrāciju: paņem 2 ierīces, iestati tās vienā kanālā, un nosūti 2–3 ziņas. Ja auditorija ir tehniskāka, vari parādīt Web Flasher un “region” iestatījumu nozīmi. [Avoti] - https://flasher.meshcore.co.uk/ (Web Flasher piezīmes par “Companion Radio” un PIN) - https://apps.apple.com/it/app/meshcore/id6742354151 (lietotnes pamatsoļi: pair, name, radio settings)

## Slide 17
MeshCore Latvijā: tīkla izaugsme
Tiešsaistes laika līnija (reāllaikā): anrijs.lv/meshlog/timeline.php
Atver telefonā (uzņem QR kodu)
Piezīme: animācija ir ilustratīva. Reālie dati — atverot saiti/QR kodu.
Notes: Šeit ir vietējais (LV) aktivitātes skats, ko uztur MeshLog.
Parādi QR kodu un aicini auditoriju atvērt saiti telefonā.
Ko pateikt:
• Šī lapa rāda tīkla aktivitāti/jaunus kontaktus laika gaitā.
• Tas ļauj redzēt, ka tīkls Latvijā ir “dzīvs” un aug.
• Praktiski: ja mēģini uzstādīt savu ierīci, vari ātri pārbaudīt, vai tā parādās tīklā.
Saite: https://anrijs.lv/meshlog/timeline.php

## Slide 18
Resursi (ja gribi turpināt)
Kur meklēt dokumentāciju, rīkus un kopienu
Ieteicamie resursi
meshcore.co.uk — Viki, lietotnes, karte, Web Flasher
GitHub: meshcore-dev/MeshCore — kods + dokumentācija
anrijs.lv/meshlog/timeline.php — LV tīkla aktivitātes laika līnija
austinmesh.org — MeshCore vs Meshtastic (labs salīdzinājums)
TTN + Actility — EU868 apakšjoslas un duty‑cycle tabulas
Semtech AN1200.22 + LoRa Wikipedia — CSS, SF, laiks ēterā
Salīdzinājumam: LoRaWAN
(vārteja + serveris)
Notes: Ja cilvēki jauc “LoRa” ar “LoRaWAN”, šis slaids palīdz noenkurot: LoRaWAN ir centrēts ap gateway/serveri, bet MeshCore/Meshtastic ir peer‑to‑peer/mesh pieeja. [Avoti] - https://meshcore.co.uk/ (Wiki/Apps/Map/Web Flasher) - https://github.com/meshcore-dev/MeshCore (projekta repo) - https://www.austinmesh.org/learn/meshcore-vs-meshtastic/ (salīdzinājums) - https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-limitations-of-rf-use/ (EU sub-bands) - https://www.actility.com/lorawan-eu863-870-mhz-band/ (EU sub-bands) - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Architecture_lorawan.svg (LoRaWAN arhitektūras attēls)

## Slide 19
Jautājumi?
Ja ir interese: atnesiet 2 ierīces — uztaisīsim mikro‑tīklu uz vietas.
Notes: Noslēgumā: - Atgādini 3 “enkurus”: LoRa = radio; mesh = daudzmezglu pārsūtīšana; MeshCore = konkrēta sistēma ar repetitoru pieeju. - Piedāvā mini-demo vai uzdot “mājasdarbu”: uzlikt 2 ierīces un nosūtīt 5 ziņas dažādās vietās.